## Slide 1
DYREKTYWA LVD
W SPRAWIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA
W OKREŚLONYCH GRANICACH NAPIĘCIA
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
1
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2020
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Notes: 1

## Slide 2: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wymogi ogólne
INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY ZAPEWNIAĆ:
1. Ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
elektrycznych, stosownie do potrzeb użytkowych.
2. Bezpieczeństwo użytkowania a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstawaniem pożarów, wybuchami i innymi szkodami.
3. Ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
4. Spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami realizującymi dyrektywy Unii Europejskiej.

## Slide 3: DYREKTYWY UE
Likwidacja technicznych przeszkód w handlu wewnątrz krajów UE

## Slide 4
NOWE PODEJŚCIE do harmonizacji przepisów technicznych w Unii Europejskiej - Rezolucja Rady z 7 maja 1985 r.
DYREKTYWY :
Zasadnicze wymagania o charakterze ogólnym Wyłącznie przepisy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska - stosowanie obowiązkowe
NORMY :
Szczegółowe wymagania – szczegóły techniczne zawarte są w odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich EN - stosowane dobrowolnie.

## Slide 5
Tytuł dyrektywy | Obowiązująca | Nowa
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego | 93/15/EWG | 2014/28/UE
Proste zbiorniki ciśnieniowe | 2009/105/WE | 2014/29/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna | 2004/108/WE | 2014/30/UE
Wagi nieautomatyczne | 2009/23/WE | 2014/31/UE
Przyrządy pomiarowe | 2004/22/WE | 2014/32/UE
Dźwigowa | 95/16/WE | 2014/33/UE
ATEX | 94/9/WE | 2014/34/UE
Niskonapięciowa | 2006/95/WE | 2014/35/UE
Dyrektywy nowego podejścia

## Slide 6
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Wytwórca ma obowiązek sporządzić dokumentację techniczną.
Dokumentacja techniczna ma zawierać informacje o projekcie, produkcji i działaniu wyrobu

## Slide 8
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA

## Slide 9
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Z dniem 11.09.2007. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z 21 08 2007. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących sprzętu elektrycznego (Dz.U.155 poz. 1089).
Rozporządzenie niniejsze zostało wydane na podstawie art. 9 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. nr 166 z 2002 r. poz. 1360) i stanowi jeden z aktów wykonawczych związanych z tą ustawą.
Jest ono wdrożeniem postanowień zawartych w Dyrektywie nr 2006/95/WE LVD - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
(tzw. Dyrektywy nowego podejścia wydane przez Unię Europejską)

## Slide 10
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Zakres stosowania
Obowiązki i odpowiedzialność producenta
Dokumentacja techniczna
Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

## Slide 11
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie dotyczy sprzętu elektrycznego użytkowanego przy napięciu nominalnym:
    od 50V do 1000V prądu przemiennego
    od 75V do 1500V prądu stałego
Rozporządzenie określa:
  zasadnicze wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności
  warunki i tryb dokonywania oceny zgodności
  zawartość dokumentacji technicznej
  sposób oznakowania sprzętu
  wzór oznakowania znakiem CE

## Slide 12
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Termin „sprzęt elektryczny” nie jest zdefiniowany w dyrektywie niskonapięciowej
Definicja sprzętu elektrycznego w Międzynarodowym Słowniku Elektrotechnicznym IEC brzmi:
„Każde urządzenie używane w celu wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, przewody, akcesoria”.

## Slide 13
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  sprzętu w wykonaniu przeciwwybuchowym,

## Slide 14
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  sprzętu specjalistycznego użytkowanego na statkach, w samolotach, w taborze kolejowym,

## Slide 15
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  sprzętu o przeznaczeniu medycznym i radiologicznym,

## Slide 16
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  elektrycznych części dźwigów
  osobowych i towarowych,

## Slide 17
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  urządzeń sterujących przeznaczonych do ogrodzeń pod napięciem,

## Slide 18
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  liczników energii elektrycznej,

## Slide 19
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  wtyczek i gniazd do użytku domowego,

## Slide 20
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie nie dotyczy:
  kompatybilności elektromagnetycznej,

## Slide 21
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
RODZAJE URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWIE
Sprzęt elektrycznego użytkowany przy napięciu nominalnym:
    od 50V do 1000V prądu przemiennego
    od 75V do 1500V prądu stałego
W szczególności:
Komponenty do wbudowania, których bezpieczeństwo można ocenić (spełniaja określona funkcję, niezależnie od wbudowania np. transformatory, silniki)

## Slide 22
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
RODZAJE URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWIE
Komponenty do wbudowania, których bezpieczeństwo zależy od otoczenia w jakie zostaną wbudowane, np. układy scalone, tranzystory, diody, elementy bierne (RLC)
Nie podlegają dyrektywie i nie mogą mieć oznakowania CE

## Slide 23
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Rozporządzenie zobowiązuje do zastosowania środków technicznych zapewniających przede wszystkim:
  ochronę ludzi i zwierząt domowych,
  wyeliminowania możliwości powstania niebezpiecznej temperatury, łuku elektrycznego lub szkodliwego promieniowania,
  odpowiednią, do przewidywanych warunków użytkowania, izolację sprzętu.

## Slide 24
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Ocenę zgodności z zasadniczymi wymaganiami przeprowadza producent sprzętu na podstawie kontroli wewnętrznej
Schemat procedury oceny zgodności MODUŁ A

## Slide 25
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Dokumentacja techniczna powinna zawierać, co najmniej:
■ Ogólny opis wyrobu: cechy identyfikacyjne; cechy wyrobu; instrukcja obsługi.
■ Dokumenty:
wykaz norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych;
koncepcja konstrukcyjna i opis rozwiązań zastosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego dyrektywą;
rysunki, ważnych w odniesieniu do bezpieczeństwa, elementów mechanicznych;
schematy elektryczne (blokowe, ideowe, montażowe);
wykaz zawierający najważniejsze w odniesieniu do bezpieczeństwa elementy (podzespoły) i potwierdzenie ich zgodności (certyfikaty, deklaracje zgodności z wyszczególnionymi normami, karty katalogowe itp.);
tabliczka znamionowa z nazwą wyrobu i danymi identyfikacyjnymi oraz podstawowymi cechami (parametry zasilania, klasa zabezpieczenia itd.), uwagami lub symbolami bezpieczeństwa.
■ Wyniki badań: sprawozdania z badań wykonywanych w laboratorium notyfikowanym lub innym wykonywanych przez producenta.

## Slide 26
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA
Deklaracja zgodności musi zawierać następujące dane:
  nazwę i adres producenta lub jego przedstawiciela,
  opis identyfikujący sprzęt elektryczny,
  odniesienie do przepisów i norm,
  dwie ostatnie cyfry roku, oznaczające rok, w którym naniesiono na sprzęcie oznakowanie CE,
  jeżeli jest to konieczne, w deklaracji wskazuje się dokumentację lub specyfikację, na podstawie których jest zadeklarowana zgodność.
Deklaracja zgodności powinna być
przechowywana razem z dokumentacją
techniczną sprzętu i powinna
być udostępniana organom
upoważnionym do kontroli rynku.

## Slide 27
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA

## Slide 28
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ