## Slide 1
KLASY OCHRONNOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2020
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

## Slide 2
Klasy ochronności

## Slide 3
Klasa 0 - urządzenia, w których ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona jedynie przez izolacje roboczą
Klasa I - urządzenia, których obudowy przeznaczone są do połączenia z przewodem ochronnym
Klasa II - urządzenia wykonane z zastosowaniem izolacji ochronnej
Klasa III - urządzenia przeznaczone do zasilania napięciem bezpiecznym
III
Klasy ochronności urządzeń elektrycznych 0/4

## Slide 4: Klasy ochronności urządzeń elektrycznych 1/4
Klasa ochronności | Klasa 0 | Klasa I | Klasa II | Klasa III
Symbol | nie ma |  |  | 
Cechy charakterystyczne | - izolacja tylko podstawowa, -brak zacisku ochronnego | - izolacja tylko podstawowa, - zacisk ochronny do przyłączenia przewodu PE lub PEN | izolacja podwójna lub wzmocniona, brak zacisku ochronnego | - zasilanie napięciem bardzo niskim w układzie SELV lub PELV

## Slide 5: Klasy ochronności urządzeń elektrycznych 2/4
Klasa ochronności | Klasa 0 | Klasa I | Klasa II | Klasa III
Symbol | nie ma |  |  | 
Wymagania szczegółowe dotyczące sposobu wykonania ochrony przeciwporaże-niowej | izolowanie stanowiska, uniemożliwie-nie jednocze-snego dotknięcia dwóch różnych części przewodzących | - przyłączenie przewodu ochronnego PE lub ochronno neutralnego PEN do zacisku ochronnego | nie ma | - nie ma

## Slide 6: Klasy ochronności urządzeń elektrycznych 3/4
Klasa ochronności | Klasa 0 | Klasa I | Klasa II | Klasa III
Zakres stosowania | w pomie-szczeniach o izolowanych ścianach i podłogach, bez konstrukcji i uziomów naturalnych (izolowanie stanowiska) w obwodzie zasilanym z transformatora separacyjnego, tylko z jednym odbiornikiem | - w pomie-szczeniach mieszkalnych, przemysłowych i podobnych o ile wymagania szczegółowe dotyczące określonych miejsc i pomieszczeń nie ograniczają stosowania urządzeń tej klasy ochronności | we wszystkich w zasadzie pomieszcze-niach i warunkach, o ile wymagania szczegółowe dotyczące określonych miejsc i pomieszczeń nie ograniczają stosowania urządzeń tej klasy ochronności | - we wszystkich warunkach i pomieszcze-niach

## Slide 7: Klasy ochronności urządzeń elektrycznych 4/4
Klasa ochronności | Klasa 0 | Klasa I | Klasa II | Klasa III
Symbol | nie ma |  |  | 
Przykład zastosowania | Oprawy oświetleniowe (żyrandole) NIEAKTUALNE | Silniki, rozdzielnice metalowe, pralki, chłodziarki, kuchenki elektryczne. | Młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki, wiertarki i inne narzędzia ręczne. | Zabawki, ręczne przenośne lampy oświetleniowe, niektóre narzędzia ręczne

## Slide 8
URZĄDZENIA KLASY 0
Klasy ochronności
0
I
II
Notes: 8

## Slide 9
URZĄDZENIA KLASY I
Sposób zabezpieczenia przed porażeniem w urządzeniach
I klasy ochronności,
A - obudowa,
B - część sieciowa,
C - część aplikacyjna
Klasy ochronności
Notes: 9

## Slide 10
Zerowanie
Klasy ochronności
Notes: 10

## Slide 11
Uziemienie
Klasy ochronności
Notes: 11

## Slide 12
Notes: 12

## Slide 13
Klasy ochronności
Notes: 13

## Slide 14
Klasy ochronności
Notes: 14

## Slide 15
URZĄDZENIA KLASY II
Sposób zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym w urządzeniach II klasy ochronności,
A - obudowa,
B - część sieciowa,
C - część aplikacyjna
Klasy ochronności
Notes: 15

## Slide 16
URZĄDZENIA KLASY II
Klasy ochronności
Notes: 16

## Slide 17
URZĄDZENIA KLASY III
Przykład wtyczki na
napięcie 24 V
(do zastosowania w
urządzeniach SELV/PELV)

## Slide 18
URZĄDZENIA KLASY III

## Slide 19
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ