## Slide 1
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Audyt energetyczny
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2020
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN

## Slide 2
Ochrona Przeciwpożarowa
W Polsce źródłem przepisów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest :
Ustawa Prawo Budowlane
Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994, poz.414) ze zmianami. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Ochronie
Przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81/1991, poz. 351) z zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 46) ze zmianami.
strona 2

## Slide 3
13000 C
Palący się materiał osiąga temperaturę znacznie przekraczającą temperaturę zapłonu otaczających go przedmiotów.
Z tego też powodu jest w stanie szybko zapalić otaczające go środowisko i być przyczyną pożaru.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 4
Gaszenie ognia
Gaszenie ognia to umiejętność powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia zanim zdąży się on przenieść poza obszar kontrolowany przez człowieka
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 5
Ochrona
Przeciwpożarowa
Obowiązujące przepisy wymagają, aby budynki były zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający możliwość ewakuacji ludzi w czasie pożaru z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekip ratowniczych.
Podstawowym elementem projektu, podlegającym uzgodnieniu
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest prawidłowy dobór odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych
wynikający z wymagań przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

## Slide 6
Ochrona
Przeciwpożarowa
Jednym z ważniejszych elementów ochrony
przeciwpożarowej jest ochrona przed zadymieniem zapewniana przez mechaniczną wentylację pożarową.
Na systemy wentylacji pożarowej składają się:
• klapy odcinające,
• klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej (tzw. klapy oddymiające),
• klapy transferowe,
• wentylatory oddymiające,
• wentylatory napowietrzające,
• centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami.

## Slide 7
Do ponad 90% śmiertelnych wypadków podczas pożaru nie dochodzi w wyniku bezpośredniego narażenia na płomienie jako takie, ale jest skutkiem wydzielania się trujących gazów i tlenku węgla.
Dlatego też instalacje odprowadzania dymu i temperatury stanowią istotny składnik ochrony przeciwpożarowej i służą ochronie życia ludzkiego i wartości materialnej.
W przypadku pożaru zamknięte pomieszczenie zostaje całkowicie wypełnione dymem i trującymi gazami, co uniemożliwia ewakuację, a panująca wewnątrz temperatura dość często narusza w znacznym stopni, bądą niszczy konstrukcję budynku. Niezwykle istotne zatem staje się umożliwienie odprowadzenia dymu i gorąca na zewnątrz budynku. Do realizacji tego celu służą odpowiednio zaprojektowane i niezawodne systemy oddymiania.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 8
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 9
Ochrona
Przeciwpożarowa
1. warstwa dymu 2. klapy oddymiające
3. kurtyna dymowa 4. okno napowietrzające sterowane
5. przestrzeń wolna od dymu

## Slide 10
Ochrona
Przeciwpożarowa
Warianty montażu oddymiających wentylatorów osiowych w budynku

## Slide 11
Ochrona
Przeciwpożarowa
Przykładowy scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
pozwalający na:
• zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
• bezpieczną ewakuację ze strefy objętej pożarem,
• ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się w pozostałych strefach pożarowych,
• umożliwienie przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

## Slide 12
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 13
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 14
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 15
Ochrona
Przeciwpożarowa
1 przeciwpożarowe klapy żaluzjowe – odcinające
2 przeciwpożarowe klapy transferowe
3 osiowe wentylatory oddymiające
4 przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające
5 klapy nadciśnieniowe – upustowe
6 osiowe wentylatory nawiewno-wyciągowe
7 przeciwpożarowe klapy oddymiające, drzwiowe
8 przeciwpożarowe klapy
jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

## Slide 16
Ochrona
Przeciwpożarowa
1 przeciwpożarowe klapy żaluzjowe – odcinające
Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji

## Slide 17
Ochrona
Przeciwpożarowa
2 przeciwpożarowe klapy transferowe
Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia właściwych warunków ewakuacji

## Slide 18
Ochrona
Przeciwpożarowa
3 osiowe wentylatory oddymiające
Wentylatory oddymiające z wirnikiem osiowym mogą być stosowane do usuwania dymu i ciepła z pomieszczeń podczas pożaru, jak również mogą pracować w systemach przeznaczonych do wentylacji bytowej. Wentylatory mogą być także stosowane do pracy ciągłej w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

## Slide 19
Ochrona
Przeciwpożarowa
4 przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające
Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia
właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej

## Slide 20
Ochrona
Przeciwpożarowa
5 klapy nadciśnieniowe – upustowe
Klapy używane są jako upustowe w pomieszczeniach chronionych przed zadymieniem poprzez wytworzenie nadciśnienia

## Slide 21
Ochrona
Przeciwpożarowa
6 osiowe wentylatory nawiewno-wyciągowe
Wentylatory nawiewno-wyciągowe z wirnikiem osiowym mogą być stosowane do nawiewu powietrza do celów oddymiania, w systemach nadciśnienia klatek schodowych, jak również mogą pracować w systemach przeznaczonych do wentylacji bytowej

## Slide 22
Ochrona
Przeciwpożarowa
7 przeciwpożarowe klapy oddymiające, drzwiowe
Klapy przeciwpożarowe do
systemów wentylacji pożarowej
są przeznaczone do stosowania
w instalacjach oddymiania jako
klapy wywiewne, którymi usuwany
jest dym i gorące gazy powstające
w trakcie pożaru, oraz jako klapy
nawiewne, którymi zapewniany
jest stały dopływ powietrza
zewnętrznego do celów oddymiania

## Slide 23
Ochrona
Przeciwpożarowa
8 przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające
Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej

## Slide 24
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 25
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 26
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 27
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 28
Elementy układu pneumatycznego systemu oddymania
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 29
Czujnik wiatru - współpracuje
z centralą pogodową,
wyzwalając automatyczne
zamykanie okien w sytuacji,
gdy siła wiatru przekracza
zdefiniowane wartości.
Czujnik deszczu - powoduje automatyczne zamykanie okien w przypadku, gdy sensor grzebieniowy czujnika jest mokry. Czujnik jest ogrzewany, stąd też sensor szybko wysycha i jest niewrażliwy na mgłę, zlodowacenie, rosę i wilgoć.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 30
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 31
Ochrona
Przeciw
pożarowa

## Slide 32
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 33
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 34
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 35
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 36
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 37
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 38
Czujnik dymu-detektor dymu-czujnik przeciwpożarowy-jest to niewielka ilość radioaktywnej substancji pozwalająca wykryć pożar, gdy tylko pojawią się niewielkie obłoki dymu.
Czujniki dymu można klasyfikować w dwóch kategoriach, jedną z nich są czujniki dymu izotopowe, które są najbardziej rozpowszechnione. Sygnał w tych czujnikach jest uruchomiany, gdy cząsteczki dymu połączą się ze zjonizowanym przez urządzenia cząsteczkami powietrza.
Rys. Czujnik izotopowy wykorzystuje jonizację powietrza.
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 39: Czujka optyczna dymu
Optoelektryczny sensor dymu zbudowany jest z nadajnika LED oraz z fotodiody stanowiącej odbiornik. Te dwa elementy są względem siebie ustawione pod odpowiednim katem oraz oddzielone ekranem, który uniemożliwia bezpośrednie dotarcie promieni światła do odbiornika. Nadajnik LED wysyła wiązkę podczerwieni do komory detekcyjnej. W czasie pojawienia się pożaru dym przedostaje się komory i część wiązki światła jest nierozpraszana i dociera do odbiornika. To powoduje wzrost sygnału przez odbiornik, który jest przetwarzany przez układ elektroniczny czujki, co w rezultacie powoduje zadziałanie czujki.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 40
Rys. Optyczna czujka dymu. Pasywne czujki podczerwieni (PIR) - Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej).
Czujniki mikrofalowe - działają wysyłając falę elektromagnetyczną i odbierając falę odbitą (wskutek odbicia fali od poruszającego się obiektu następuje zmiana jej częstotliwości), są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki.
Czujniki ultradźwiękowe - Działanie zbliżone do mikrofalowych, z tą różnicą że wykorzystują fale akustyczne (w zakresie niesłyszalnym) i reagują na ruch ośrodka (powietrza); w związku z tym podatne są na fałszywe alarmy wywołane przepływem powietrza. Używane powszechnie w instalacjach alarmowych instalowanych w samochodach.
Ochrona
Przeciwpożarowa

## Slide 41
Konstrukcja czujki z technologią dwóch kątów
Czujka multisensorowa eliminuje wady tradycyjnej czujki optycznej. Dym rozproszenia pracuje z wykorzystaniem jednego kata miedzy nadajnikiem a odbiornikiem, które zdolne są do wykrywania tylko wybranych rodzajów dymu. Ten czujnik używa dwóch kątów w celu wykrywania światła rozpraszanego w przód i tył. Mierzone sygnały przechodzą przez odpowiednie filtry i są analizowane przez mikroprocesor oraz porównywane z zapisami danymi.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 42: Czujka nadmiarowa ciepła
Czujka nadmiarowa ciepła należy stosować w przestrzeniach, w których występują znaczne zmiany temperatury otoczenia, a przekroczenie jej powyżej ustalonej temperatury wyzwala alarm pożarowy.
Czujka nadmiarowo-różniczkowa ciepła Czujniki różniczkowe ciepła należy stosować w przestrzeni, w której występować mogą małe zmiany temperatury otoczenia. Szybki wzrost temperatury powyżej ustalonej powoduje zadziałanie czujki
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 43: Czujka multisensorowa
Jest to czujka optyczna dymu i ciepła ze zintegrowanym sensorem gazu zapewniającym wykrywanie bezwonnego gazu węgla.
Czujka zadziała w chwili gdy stężenie tlenku węgla przekracza dopuszczalną wartość-czyli nieszkodliwą dla życia ludzi.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 44: Czujka multisensorowa
Jest to czujka z wbudowanym sensorem optycznym dymu i ciepła. Optyczna komora detekcyjna wyposażona jest w sensor, który umożliwia wykrywanie pożarów otwartych, bezpłomieniowych oraz pożarów generujących ogromne ilości ciepła, z zwłaszcza przy pożarach na otwartej przestrzeni
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 45: Klasy czujników i instalacja
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 46
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 47
Przykładowe miejsca montażu czujek w domu mieszkalnym.
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 48
Charakterystyka reakcji czujki na płomieniowe spalanie drewna
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 49
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 50
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 51
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 52
Zasada działania systemu zasysającego
z konwencjonalną czujką dymu
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 53
Zasada działania czujki ciepła - światłowodowej
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 54
Przykładowe reakcje układów pomiarowych czujek dymu
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 55
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 56
Ochrona Przeciwpożarowa

## Slide 57
Dziękuję za uwagę